## Slide 1
SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Intelligent Mechanical Systems Lab.
2019年度RTMコンテスト
歩行時特徴抽出RTCを用いた人物追従ロボットの追従精度の向上
追従ロボットのシステムは，次の5つのRTCから構成される
Kinect RTC
URG RTC
object_tracking_concierge RTC
Concierge_Type3_verOLD RTC
TrajectoryPrediction RTC (今回開発した軌跡予測RTC)
Kinect RTCによって人の位置情報，URG RTCによって周囲の状況を取得する．
object_tracking_concierge RTCでそれらのデータを統合し，Concierge_Type3 RTCに人との距離が一定になるように移動指令を送信し追従する．また，今回新規に開発したTrajectoryPrediction RTCに人の位置情報を送信する．
TrajectoryPrediction RTCが人の軌跡を予測，object_tracking_concierge RTCにその座標を送信し，追従対象者を見失った場合予測をもとに再追従する．
本RTCは機械学習により，移動ロボットの追従対象者の軌跡を予測し，追従中の見失いを減らし追従精度を向上させるRTCである．
加藤宏一朗，浅田郁弥，松日楽信人(芝浦工業大学)
赤羽根里奈，加藤由花(東京女子大学)
概要
システム構成
システムの流れ

## Slide 2
SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Intelligent Mechanical Systems Lab.
使用ロボットはVECTOR株式会社の
コンシェルジュ，センサはDepth sensorとLaser range finderを使用している．
使用ロボット及びセンサ
Depth sensor
Laser
range finder
軌跡予測RTC
Inportから追従対象者の位置情報を受け取り，最新の10フレームを用いてモデル学習をさせた予測器により10フレームを出力し軌跡を予測する．
動作環境
Windows 10(64bit)
OpenRTM-aist 1.2.0(64bit)
Python 3.7(64bit)
Pytorch 1.3.0+cpu
ライセンスはMITライセンスとする．
・学習フェーズ
入力
特徴量検出
[x, y] 座標
訓練データ
モデル学習
・モデル選択
・パラメータ選択
・学習
・予測フェーズ
予測器の完成
人の位置データ
特徴量抽出
予測器
追従
Social-LSTM
動画像(dataset)
学習の概要
使用ライブラリ：Pytorch
2019年度RTMコンテスト
歩行時特徴抽出RTCを用いた人物追従ロボットの追従精度の向上

## Slide 3
スタート
ゴール
本システムではtxtファイルを更新させながら予測を行っている．以下の図のように1~10フレームを更新し続けてその都度11~20フレームを予測する．
SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Intelligent Mechanical Systems Lab.
2019年度RTMコンテスト
歩行時特徴抽出RTCを用いた人物追従ロボットの追従精度の向上
予測方法
実際のロボットと完成した予測器を用いて簡単な実験を行ったところ以下のような結果になった．座標系はワールド座標系で，単位は[m]である．青い点が実際の人の点でオレンジの点が追従中に予測された点の1フレーム目(左図の11フレーム目)である．
予測結果